ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Верстка многостраничных изданий (брошюры, журналы, книги, каталоги и др.) должна производиться в программах верстки: Adobe InDesign.

- Верстка листовых изданий (листовки, буклеты, плакаты, флаеры и др.) может осуществляться в программах верстки или в графических программах: Adobe Illustrator, Adobe PhotoShop, Corel Draw.

- Размер страницы публикации должен быть равен обрезному формату.

- Все элементы публикации, выходящие за обрезной формат, должны иметь припуски на обрез (Bleed). Величина припусков должна соответствовать требованиям типографии.

- При создании макета полосы блока, обложки, буклета необходимо учитывать требования типографии.

- В случае использования фальцовки, биговки или вырубных штампов в файле должны присутствовать соответствующие контрольные метки. Схема высечки помещена отдельным слоем.

- Недопустимо использование линий тоньше 0.25 pt (0.08 мм).

- Использование цветов, состоящих более чем из одного триадного, для мелких шрифтов, тонких линий и вывороток должно быть согласовано с требованиями типографии.

- Черный текст меньше 24 пунктов, а также черные штриховые объекты (линии, рисунки, текст в кривых) должны быть покрашены в CMYK 0-0-0-100. Всем объектам, имеющим цвет 0-0-0-100, при растрировании задается атрибут Overprint (печать поверх всех красок). Более крупные черные (0-0-0-100) элементы верстки и векторных изображений, расположенные поверх цветных объектов, должны иметь цвет 1-0-0-100, чтобы избежать эффекта "прозрачности черного" при печати с атрибутом Overprint.

- Для того чтобы задать Overprint черным объектам в растровых изображениях, необходимо перенести их в отдельный слой, покрасить в CMYK 0-0-0-100, и задать этому слою режим наложения Multiply.

- Большие по площади черные плашки должны быть покрашены в "составной черный" цвет (требования типографии).

- В случае выполнения трэппинга "вручную" (средствами приложения) выбранным элементам должны быть назначены атрибуты Overprint-Knockout. Все установки Overprint-Knockout будут отработаны растровым процессором. Если трэппинг "вручную" не выполняется, атрибуты Overprint-Knockout должны быть отключены. Недостаточное внимание к этим атрибутам может привести к отсутствию, искажению цвета или, наоборот, к появлению некоторых элементов при выводе.

- Цвета, определенные в публикации, должны соответствовать требованиям суммарного количества красок и воспроизводимых значений тона (требования типографии).

- Все элементы верстки, растровые и векторные изображения должны быть представлены в цветовых моделях CMYK, Grayscale или PANTONE (в зависимости от красочности издания). Цвета, планируемые для печати триадными красками (CMYK), должны иметь атрибут Process. Атрибут Spot должны иметь только те цвета, которые планируется печатать дополнительными красками.

- Преобразование RGB > CMYK должно проводиться с установками CMYK Setup в Photoshop, соответствующими будущему печатному процессу (требования типографии).

- Задавая разрешение файлов для печати, Вы можете придерживаться следующих рекомендаций:
- для чёрно-белых изображений рекомендуемое разрешение от 600 до 1200 dpi, отсутствие компрессии и масштаб 1:1;
- для печати цветных изображений рекомендуемое разрешение  300 dpi, отсутствие компрессии и масштаб 1:1;

- Шрифты должны быть в формате PostScript Type1. Не допускается верстка системными шрифтами (Arial, Courier, TimesNewRoman и т.п.). Недопустимо использование в одной верстке TTF и PS шрифтов с идентичными названиями. Недопустимо использование для многоязычных текстов (содержащих Unicode шрифты) программ и Adobe PageMaker. Все шрифты в векторных иллюстрациях должны быть переведены в кривые.

- Недопустимо использование в верстке объектов, помещенных через Clipboard.

- Недопустимо использование в верстке эффектов прозрачности и паттернов.

### Подготовка публикации к выводу

- Произвести масштабирование иллюстраций в графической программе. Удалить неиспользуемые каналы и пути.

- Проверить все используемые в верстке иллюстрации на соответствие требованиям к разрешению, цветовой модели и формату.

- Обновить обработанную графику в публикации.

- Проверить наличие всех подлинкованных файлов.

- Удалить все лишние рабочие элементы верстки.

- Проверить корректность задания цветов и атрибута Overprint в публикации, удалить неиспользуемые цвета.

- Вывести оригинал-макет на принтер для подписания в печать.

- Передача публикации для печати: кроме собственно файла верстки, необходимо передавать файлы всех заверстанных в полосы изображений и использованные шрифты. Предоставляются только те шрифты, которые использованы в публикации. Должны быть представлены все используемые гарнитуры (plain, bold, italic, bold-italic).

##### БЛАНК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ ТИПОГРАФИИ

|  |  | Параметры, применяемые по умолчанию |
| --- | --- | --- |
| 1. | Воспроизводимая линиатура растра пленочный процесс | Тип бумаги |
|  |  | газетная | офсетная | мелов. |
|  |  | 100 lpi | 133 lpi | 175 lpi |
| 2. | Требования к макету полосы издания |
|  | 2.1. Припуск на обрез | 5 мм |
|  | 2.2. Минимальные поля в многостраничных изданиях на скрепку и шитье | Корешковое | 5 мм |
|  |  | Переднее | 5 мм |
|  |  | Верхнее | 5 мм |
|  |  | Нижнее | 5 мм |
|  | 2.3. Минимальные поля в многостраничных изданиях с термоклеевым скреплением | Корешковое | 10 мм |
|  |  | Переднее | 5 мм |
|  |  | Верхнее | 5 мм |
|  |  | Нижнее | 5 мм |
|  | 2.4. Минимальные поля для листовых изданий | 4 мм |
|  | 2.6. Разметка буклетов в несколько фальцев | Вид внутреннего разворота Пример: буклет А4 в 2 фальца |
|  | 2.8. Верстка обложки для твердого переплета | Размеры требуют согласо-вания с Производ-ственным отделом! |
| 3. | Мелкие цветные объекты и выворотки (цвет, состоящий более чем из одного триадного или белые объекты на цветном фоне) | Кегль шрифта не менее | 8 pt - рубленые шрифты 10 pt - шрифты с засечками |
|  |  | Толщина линии не менее | 0.5 pt |
| 4. | Составной черный цвет (для мелованных бумаг) | C 65 | M 50 | Y 40 | K 95 |
| 5. | Параметры цветоделения | газетная | офсетная | картон | мелов. |
|  |  |  |  |  | глянц. | матов. |
|  | 5.1. Растискивание на 50% точке | 30% | 24% | 18% | 16% | 16% |
|  | 5.2. Суммарное количество красок | 240% | 280% | 300% | 320% | 300% |
|  | 5.3. Воспроизводимые значения тона | 5-90% | 5-95% | 4-96% | 3-97% | 3-97% |
| 6. | Трэппинг | газетная | офсетная | картон | мелов. |
|  |  |  |  |  | глянц. | матов. |
|  | 6.1. Величина авт. трэппинга | 0.5 pt (0.16 мм) | 0.5 pt 0.16 мм) | 0.25 pt (0.08 мм) | 0.25 pt (0.08 мм) | 0.25 pt (0.08 мм) |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К PS-PDF ФАЙЛАМ

- Файл верстки, из которого генерируется PS-файл, должен соответствовать требованиям к верстке.

- Для генерации PS-файлов используется Adobe PS-драйвер.

- В PS-файл должны быть включены (embedded) все шрифты, используемые в документе.

- Растровая графика должна быть включена в PS в полном разрешении, неоптимизированная (Normal, Full resolution).

- Элементы, содержащие прозрачность, должны быть растрированы (flatten) до генерации PS-файла.

- PS-файл должен быть создан композитный (composite), позитивный (positive), прямочитаемый (emulsion up), в масштабе 100% (not scaled).

- При создании PS-файла все системы управления цветом (ICC-profile, PostScript CMS, Kodak CMS и др.) должны быть отключены.

- При создании PS-файла отключить OPI.

- PS-файлы, предоставляемые для электронного спуска полос:

  - PS записывается постранично (не разворотами). Для обложек с корешком необходим PS-файл в развороте, включающий корешок и метки фальцовки корешка. Один PS-файл может содержать несколько страниц издания.

  - Выходной формат файла должен быть больше обрезного формата, содержать припуски на обрез и обрезные метки.

  - Позиционирование по центру полосы вывода.

  - В имени файла должны быть отражены номера страниц публикации, входящих в этот PS-файл и соответствующих номерам на схеме спуска полос.

- PS-файлы для вывода без электронного спуска полос:

  - Размер изображения не превышает 670x500 мм.

  - Файл должен содержать обрезные и регистрационные метки, контрольные шкалы и другие необходимые для типографии дополнительные элементы.

### PDF-файлы

- Создаются PS-файлы согласно требованиям, перечисленным выше.

- Для генерации PDF-файлов полиграфического качества используется Adobe Acrobat Distiller с установками (High Quality Print).